## Slide 1
刘智波
南开大学物理科学学院
2022年
第五章 干涉

## Slide 2: 相干光的获得
1、普通光源是自发辐射
2、所发出的波列之间相位无关联
3、即使波长相等，也是非相干的
定态光波场中，任意的两列波之间的相位差都是稳定的；
但是，由于波场中有无数的波列，相位可以取任意值，
总的效果，相位所起的作用被抵消了，即干涉项消失了

## Slide 3
对于任意的两列定态光波，叠加后
所有光波叠加， 可任意取值
对于波场而言，干涉项消失
各处光强平均，没有明暗分布，没有干涉
这就是普通光源发光过程无法控制的结果
光源中大量的原子，随机发光。不同原子发出的光波是不相干的。
同一原子在不同时刻所发出的光波也是不相干的。

## Slide 4: “自己与自己相干”
如果只有不是很多的一些波列，则干涉是可以实现的
但实际上做不到
只有将每一列波都分为几部分，然后进行叠加
这几部分是相干的，所以是相干叠加，就可以实现干涉

## Slide 7: 杨氏干涉
挡板上的孔、缝将一列波分成了几列
是相干的，进行干涉

## Slide 8: 将每一列波都分成相干的几部分
干涉项≠0
相干叠加
非相干叠加
1
2

## Slide 10: 干涉的特点
干涉是一列一列分立的光波之间的相干叠加
干涉是一列光波自己和自己的干涉
干涉的结果，使得光的能量在空间重新分布，形成一系列明暗交错的干涉条纹
干涉之后的光波场仍然是定态波场

## Slide 11: 对杨氏干涉的评价
简单：只有一个分光波的装置
巧妙：自身之间相干叠加；不同波列之间光强叠加（非相干）
深刻：1、找到了相干光；
2、干涉是自身的一部分与另一部分的叠加
3、这是量子力学的基石之一

## Slide 12: 4.2 两列单色波的干涉花样
一．两相干个点光源的干涉
发出球面波，在场点P相遇。

## Slide 13
可设初位相均为零
光程差
如果在真空中
干涉相长
干涉相消
j=0，(＋/-)1，2，3，4，…… ，干涉级数

## Slide 14
交错的亮条纹和暗条纹在空间形成一系列双叶旋转双曲面。在平面接收屏上为一组双曲线，明暗交错分布。
干涉条纹为非定域的，空间各处均可见到。

## Slide 15: 杨氏双孔干涉
轴外物点和场点都满足近轴条件
可以求得发出的光波在屏上的复振幅

## Slide 16
合成的复振幅为

## Slide 17
强度分布为
从一个孔中出射的光波在屏中心的强度

## Slide 18
是一系列等间隔的平行直条纹
干涉相长（亮条纹）
干涉相消（暗条纹）
相邻亮（暗）条纹间隔

## Slide 20
相邻亮（暗）条纹间隔
如光源和接收屏之间充满介质，则亮条纹位置为
光程差每改变1个波长，条纹移动1个间隔

## Slide 21: 干涉条纹的反衬度（可见度）
反衬度的定义：在接收屏上一选定的区域中，取光强最大值和最小值，有

## Slide 22
当A1=A2时，γ=1，反衬度最大
当A1<<A2或A1>>A2时，即A1、A2相差悬殊时，γ=0，反衬度最小

## Slide 24: 两束平行光的干涉
两列同频率单色光，振幅分别为A1，A2；初位相为φ10，φ20 ，方向余弦角为（α1 ， β1 ， γ1），（α2 ， β 2 ， γ2）
研究在Z=0的波前上的位相
Z
XOY

## Slide 25
Z=0

## Slide 26
亮、暗条纹都是等间隔的平行直线，形成平行直线族，斜率为

## Slide 27
条纹间隔
或条纹的空间频率

## Slide 28
课堂练习：
如右图，在双缝干涉装置中，将一折射率为1.58的云母片盖在其中一个缝上，其中d=0.1cm，D=50cm。加入云母片后，中央条纹出现在原先第11条亮条纹的位置上。设光源为钠光光灯（λ=589.3nm），试求云母片的厚度。

## Slide 29: 第5章2 干涉装置
分波前的干涉装置
分振幅的干涉装置
光波场的空间相干性
光波场的时间相干性

## Slide 30: 5.1 干涉装置
最典型的是杨氏装置
将每一列光波分为两列，或多列
这些光波列之间有相关联的相位，因而是相干的
所有的干涉装置都是按照这一思路设计的

## Slide 31: 5.2 分波前的干涉装置
一．杨氏干涉 （双孔干涉或双缝干涉）
每一孔或狭缝都是从光源发出的波场中的一点，相当于将波前分割，然后相遇、交叠，进行相干叠加。
称为分波前的干涉。
关键是设法获得两个或更多个相干的波列。

## Slide 32: 菲涅耳（Fresnel）双镜
重叠区域出现干涉条纹
由图可见，∠S1OS＝2α， ∠ S2OS＝2α＋2ε，所以∠ S1OS2＝2ε
两反射镜面间夹角ε，光源到两镜面交线距离为r
两光源间隔
光源到接收屏距离
条纹间距

## Slide 33: Lloyd Mirror
中央条纹是暗点 半波损失

## Slide 34: 菲涅耳（Fresnel）双棱镜
平行光的干涉
两个球面波的干涉

## Slide 35: 梅斯林（L. Meslin）对切透镜
发散光源
汇聚光源

## Slide 36: 比累(Billet)对切透镜：虚像干涉
光轴1
光轴2
L2
L1
虚像的 干涉区域
发散球面波的干涉

## Slide 37: 比累对切透镜：实像干涉
实像的 干涉区域
汇聚球面波的干涉

## Slide 38: 光场的空间相干性
1、光源宽度对干涉条纹可见度的影响
2、杨氏干涉中，如果光源上下移动，条纹相应移动。
3、如果光源扩展，则接收屏上每一根亮条纹的区域相应扩展，最终导致条纹消失。
4、干涉现象消失。
5、由于光源在空间扩展而导致干涉条纹可见度降低的现象，被称作光波场的空间相干性

## Slide 39: 部分相干光
相干条件
不容易完全满足
部分相干光

## Slide 40
干涉条纹模糊，可见度降低
光源扩展

## Slide 41
双缝对光源的张角，干涉孔径（角）
x附近面元dx在接收屏上P点形成的干涉强度

## Slide 42: 扩展光源干涉条纹的可见度
是一个随着b、β振荡衰减的函数

## Slide 43
由于扩展光源导致干涉消失，称为光的空间相干性。
可得最大干涉孔径角，即相干孔径
扩展光源的宽度应满足一定的要求。
或者，在扩展光源的宽度一定时，双缝间距应满足一定的要求。
干涉条纹消失
双缝对光源的最大张角

## Slide 44: 狭缝宽度的影响
既然考虑了光源的宽度，也应当考虑缝宽
即每一条狭缝的衍射效应
I0：每一缝的光强
单缝衍射因子

## Slide 45: 不同可见度下接收屏上光强分布
上图是在固定缝宽a的条件下，不同可见度下的光强分布

## Slide 46: 相干孔径与相干面积
空间相干性的反比公式
当双缝处于相干孔径之内时，可出现干涉，否则无干涉
相干面积

## Slide 47: 天文干涉仪
迈克尔孙测星仪
Michelson stellar interferometer

## Slide 48: 天文干涉仪
A 20-foot Michelson interferometer mounted on the frame of the 100-inch Hooker Telescope, 1920.

## Slide 49: 光场的时间相干性
光源的非单色性对干涉的影响。
杨氏干涉中，如果入射光是非单色光，则除零级之外，所有的亮条纹都会展宽。
当短波的j+1级与长波的j级重合时，条纹将无法分辨，干涉现象消失。

## Slide 50
最大相干级数为j
对应的光程差
相干长度
的j级
的j＋1级
重叠
条纹不可分辨，无干涉

## Slide 51: 相干长度的物理意义
非单色波场不是定态光波场
不同波长的光波要进行叠加
这种叠加不是相干叠加
叠加的结果形成波包
相干长度就是波包在空间的有效长度
由于两列波通过同一个空间点的时间差，导致干涉不一定会发生

## Slide 52: 相干时间
一个波包通过空间一点所用的时间τ=L0/c
这一时间就是波包在该点的“逗留”时间
如果两列波到达该点的时间差超过上述时间，则由于不能相遇，所以不能干涉
所以上述时间就是相干时间
时间相干性的反比关系
t时刻
t +τ时刻

## Slide 53: 非单色光的干涉
杨氏干涉
薄膜干涉

## Slide 54: 5.3 薄膜干涉
光波在介质的界面处分为反射和折射两部分，折射部分再经下界面反射，然后又从上界面射出。
由于这些光都是从同一列光分得的，所以是相干的。
这些光是将原入射光的能量（振幅）分为几部分得到的，被称为分振幅的干涉。

## Slide 56: 光波在薄膜上的多次反射与折射

## Slide 58: 薄膜干涉的复杂性
仅仅从一个点光源发出的光波，经过薄膜不同表面的多次反射就可以在各处进行干涉
所以，要采用一定的方法或装置，观察某一类光波的干涉

## Slide 59: 两类典型的薄膜干涉
用特殊的方式，可观察到不同类型的干涉
一、相互平行的光波之间的干涉

## Slide 60: 二、不同的光波在薄膜表面处的干涉

## Slide 61: 透明薄膜的干涉
光波在薄膜的两表面间可多次反射，有多列（上表面）反射光和（下表面）透射光
透明薄膜，透射率接近于1，反射率很小
振幅相差太大
干涉效果不显著

## Slide 62: 等倾干涉
在薄膜上方放置一凸透镜，在凸透镜的像方焦平面观察干涉条纹。
此时只有相互平行的光才能相遇，进行叠加。
相互平行的光有相同的倾角，故称等倾干涉。

## Slide 63
薄膜面积比光波长大得多，可以应用反射折射定律

## Slide 64: 等倾光波的光程差
光程差

## Slide 65
由于反射，记入半波损失

## Slide 66
相互平行的光，汇聚到焦平面上同一点；系统是轴对称的，所以干涉条纹是同心圆环。同一倾角的光是同一干涉级，故称等倾干涉。

## Slide 67
等倾干涉的条纹是同心圆环

## Slide 68
透反镜
等倾干涉的观察装置

## Slide 69: 等倾条纹的特性
光强分布由双光束干涉决定，即
光程差
屏上条纹对透镜光心的张角

## Slide 70
第j级亮条纹
相邻条纹间的角距离
中心处条纹较稀疏。
膜厚增大，条纹变密。
中心处级数最高

## Slide 71
条纹的角宽度（亮条纹中心到相邻暗条纹中心的角距离）
亮纹
暗纹
膜厚增大，条纹细锐
中心条纹没有周围细锐

## Slide 72: 等厚干涉
定域在薄膜上表面的干涉条纹。

## Slide 73
厚度相等的地方，是同一级亮条纹。故称等厚干涉。
是一系列等间距的平行直条纹
垂直入射
相邻条纹的厚度差

## Slide 74: 分振幅的干涉装置
Michelson干涉仪
Mach－Zehnder干涉仪
干涉滤波片
Newton Ring干涉装置

## Slide 75
空气薄膜（没有半波损失）
Michelson干涉仪
补偿板
分光板
接收装置

## Slide 77: Michelson干涉仪装置示意图

## Slide 78: Na灯的干涉条纹

## Slide 79: 白光的干涉条纹

## Slide 80: Michelson干涉仪的干涉花样

## Slide 81: 等厚条纹的弯曲
向正上方的光线
偏向的光线
对同一级条纹，为满足等光程条件，厚度h要增加
于是条纹向膜厚处弯曲

## Slide 82: 马赫－曾德尔干涉仪
Sample
等离子体

## Slide 85: 干涉滤波片
利用干涉相长或干涉相消原理，对某些波长增透或增反，制成光学镜头或反射镜以及滤光镜。
现在多利用多层膜制作增透或增反的滤波片

## Slide 86
反射光：一列在球面被反射，另一列在平面被反射，有半波损失。
由相交弦定理
亮条纹的光程差
Newton Ring 半径
Newton环干涉装置
第j级条纹（圆环）的直径

## Slide 87
透射光：一列直接透过，另一列在平面和球面间反射后透过，由于两次反射，无半波损失。
Newton Ring 半径
j=0，1，2，3……
反射光
j=0,1,2……
可测球面透镜曲率半径R。
反射光与透射光是互补的

## Slide 90: List of types of interferometers
Field and linear interferometers
Intensity and nonlinear interferometers
Quantum optics interferometers
Interferometers outside optics

## Slide 91: Field and linear interferometers
Astronomical interferometer / Michelson stellar interferometer
Classical interference microscopy
Cyclic interferometer
Diffraction-grating interferometer (white light)
Double-slit interferometer
Fabry-Perot interferometer
Fizeau interferometer
Fourier-transform interferometer
Fresnel inteferometer (e.g. Fresnel biprism, Fresnel mirror or Lloyd's mirror)

## Slide 92: Field and linear interferometers
Fringes of Equal Chromatic Order inteferometer (FECO)
Gabor hologram
Gires-Tournois etalon
Heterodyne interferometer (see heterodyning)
Holographic interferometer
Linnik interferometer (microscopy)
Mach-Zehnder interferometer
Martin-Puplett interferometer
Michelson interferometer
Mirau interferometer (also known as a Mirau objective) (microscopy)
Moire interferometer (see Moire pattern)
Multi-beam interferometer (microscopy)
Near-field interferometer
Newton interferometer (see Newton's rings)
Nonlinear Michelson interferometer / Step-phase Michelson interferometer

## Slide 93: Field and linear interferometers
Phase-shifting interferometer
Planar lightwave circuit (PLC) interferometer
Polarization inteferometer (see also Babinet-Soleil compensator)
Point diffraction interferometer
Rayleigh Interferometer
Sagnac interferometer
Schlieren inteferometer (phase-shifting)
Shearing interferometer (lateral and radial)
Twyman-Green interferometer
Talbot Lau interferometer
Watson interferometer (microscopy)
White-light interferometer (see also Optical coherence tomography)
White-light scatterplate interferometer (white-light)(microscopy)
Wedge interferometer
Young's double-slit interferometer
Zernike phase contrast microscope

## Slide 94: Intensity and nonlinear interferometers
intensity interferometer
intensity optical correlator
frequency-resolved optical gating (FROG)
Spectral phase interferometry for direct electric-field reconstruction(SPIDER)

## Slide 95: Quantum optics interferometers
Hong-Ou-Mandel interferometer (HOM) (see Leonard Mandel)
Franson interferometer
Hanbury-Brown Twiss interferometer

## Slide 96: Interferometers outside optics
Atom interferometer
Ramsey interferometer
Mini grail interferometer
Aharonov-Bohm effect
Interferometric synthetic aperture radar (a radar-based 3-d surface mapping)

## Slide 97: 多光束干涉：Fabry-Perot干涉仪和标准具
在薄膜干涉中，如果膜的反射率足够大，则无论是反射光还是透射光，相邻光束的强度相差不大，是多光束的相干叠加。
Fabry-Perot干涉仪和标准具

## Slide 98
h固定，为Fabry-Perot标准具。
h可调，为Fabry-Perot干涉仪。
相对两面镀有半透半反膜。
条纹特性

## Slide 99
相邻两列波的位相差
第一列反射波与其它反射波之间要计入半波损失，所以第二列反射波与第一列反射波之间的光程差为
反射光的振幅
透射光的振幅

## Slide 100: 各列波的复振幅
反射波
光强反射率
透射波
透射波的合振动

## Slide 101: 透射光的光强
复振幅
光强

## Slide 102
入射光强
反射光的光强分布
回到半值宽度
透射光强度分布

## Slide 103: 或者直接求得反射波的合振动

## Slide 105
多光束干涉（等倾）的强度分布

## Slide 106: 条纹的角宽度
半值宽度：光强降为峰值一半时峰的宽度。
对于反射光和透射光，都有

## Slide 107
可以表示条纹的几何宽度，即角宽度

## Slide 108: 半值宽度对应的相位改变
对于Michelson干涉仪
条纹要粗得多
半值宽度

## Slide 109
返回本节首页

## Slide 115: 多光束干涉的特性
1、条纹角分布
2、频率（波长）分布
3、光谱的精细结构分析

## Slide 116: 角度引起的相位改变
第j级亮条纹
条纹半角宽度
j级条纹的条纹半角宽度
返回本节首页

## Slide 117
普通的薄膜干涉（Michelson干涉仪），即双光束干涉时
由于
所以
多光束干涉条纹要细锐的多
即出射的条纹发散角很小。保证了激光的平行性。
激光器的谐振腔（Fabry-Perot）腔
Fabry-Perot干涉仪

## Slide 118: 波长引起的相位改变
只有特殊的波长满足极大条件
j级亮条纹中，极大值处的波长
在其附近，波长改变，强度下降，到达半值宽度时，相应波长的改变量
由于
使得
每一级出射的亮条纹都是很好的单色光波

## Slide 119
可用于选模。保证了激光的单色性。
白光入射
单色光出射

## Slide 120: 不同波长亮条纹的角距离
j级亮条纹中心波长
波长相差δλ条纹间角距离
δλ引起的角度改变
波长差δλ的条纹的角度差

## Slide 121: Fabry-Perot干涉仪的分辨本领
Rayleigh 判据
可分辨最小波长间隔
色（波长）分辨本领
条纹的半角宽度
条纹间角距离

## Slide 122: 光场的空间相干性
1、光源宽度对干涉条纹可见度的影响
2、杨氏干涉中，如果光源上下移动，条纹相应移动。
3、如果光源扩展，则接收屏上每一根亮条纹的区域相应扩展，最终导致条纹消失。
4、干涉现象消失。
5、由于光源在空间扩展而导致干涉条纹可见度降低的现象，被称作光波场的空间相干性

## Slide 123: 部分相干光
相干条件
不容易完全满足
部分相干光

## Slide 124
干涉条纹模糊，可见度降低
光源扩展

## Slide 125
双缝对光源的张角，干涉孔径（角）
x附近面元dx在接收屏上P点形成的干涉强度

## Slide 126: 扩展光源干涉条纹的可见度
是一个随着b、β振荡衰减的函数

## Slide 127
由于扩展光源导致干涉消失，称为光的空间相干性。
可得最大干涉孔径角，即相干孔径
扩展光源的宽度应满足一定的要求。
或者，在扩展光源的宽度一定时，双缝间距应满足一定的要求。
干涉条纹消失
双缝对光源的最大张角

## Slide 128: 狭缝宽度的影响
既然考虑了光源的宽度，也应当考虑缝宽
即每一条狭缝的衍射效应
I0：每一缝的光强
单缝衍射因子

## Slide 129: 不同可见度下接收屏上光强分布
上图是在固定缝宽a的条件下，不同可见度下的光强分布

## Slide 130: 相干孔径与相干面积
空间相干性的反比公式
当双缝处于相干孔径之内时，可出现干涉，否则无干涉
相干面积

## Slide 131: 天文干涉仪
迈克尔孙测星仪
Michelson stellar interferometer

## Slide 132: 天文干涉仪
A 20-foot Michelson interferometer mounted on the frame of the 100-inch Hooker Telescope, 1920.

## Slide 133: 5.7.2 光场的时间相干性
光源的非单色性对干涉的影响。
杨氏干涉中，如果入射光是非单色光，则除零级之外，所有的亮条纹都会展宽。
当短波的j+1级与长波的j级重合时，条纹将无法分辨，干涉现象消失。

## Slide 134
最大相干级数为j
对应的光程差
相干长度
的j级
的j＋1级
重叠
条纹不可分辨，无干涉

## Slide 135: 相干长度的物理意义
非单色波场不是定态光波场
不同波长的光波要进行叠加
这种叠加不是相干叠加
叠加的结果形成波包
相干长度就是波包在空间的有效长度
由于两列波通过同一个空间点的时间差，导致干涉不一定会发生

## Slide 136: 相干时间
一个波包通过空间一点所用的时间τ=L0/c
这一时间就是波包在该点的“逗留”时间
如果两列波到达该点的时间差超过上述时间，则由于不能相遇，所以不能干涉
所以上述时间就是相干时间
时间相干性的反比关系
t时刻
t +τ时刻

## Slide 137: 非单色光的干涉
杨氏干涉
薄膜干涉