## Slide 1: 衍射光栅
多缝夫琅禾费衍射
黑白型光栅的衍射
正弦型光栅的衍射
闪耀光栅
Ｘ射线在晶体中的Bragg衍射

## Slide 2: 6.1 衍射光栅
衍射光栅：具有周期性空间结构或光学结构的衍射屏。
可以具有反射或透射结构。
是Fraunhofer多缝衍射。

## Slide 4
可以按不同的透射率或反射率分为黑白光栅、正弦光栅，等等。

## Slide 5
经过光栅的所有光波，进行相干叠加。
光栅的每一个单元，是次波的叠加，按衍射分析；
不同的单元之间，是分立的衍射波之间的叠加，按干涉分析。

## Slide 6: 6.1.1 黑白型光栅的衍射强度
是多缝夫琅禾费衍射
满足近轴条件
每一狭缝的衍射是相同的，即具有相似的单元衍射因子，相邻衍射单元的复振幅光程差相等

## Slide 7: 1、用振幅矢量法求解衍射强度
每一个单元衍射的复振幅用一个矢量表示。
相邻的单元间具有相位差Δφ。
所有单元衍射的矢量和为光栅衍射的复振幅。
各个单元衍射矢量的光程为

## Slide 8
相邻衍射单元间的光程差
相邻衍射单元间的相位差
N个矢量首尾相接，依次转过Δφ，即2β角。

## Slide 9: 2、用Fresnel-Kirchhoff衍射积分求解
满足近轴条件
先对每一狭缝求衍射积分，再将各个缝的衍射积分相加。即先处理每个单元的衍射，再处理所有单元间的干涉。

## Slide 11: 多缝间的干涉
N元干涉因子

## Slide 12: 光栅衍射的复振幅与强度
shi满足近轴条件时，单个狭缝在像方焦点处的光强

## Slide 13
单元衍射与N元干涉曲线周期之比为d/a

## Slide 17
6.1.2 衍射花样的特点
j：谱线级数
对应一系列的亮条纹（光谱线,多光束干涉）
谱线强度受衍射因子调制。
1．衍射极大值位置
NN!!

## Slide 18
2．极小值位置
1.衍射因子极小值
2.干涉因子极小值
两主极大值之间有N-1个最小值，N-2个次极大值。
极小值出现在以下位置
下方括号

## Slide 19
N=5，衍射极小对应j=0-5

## Slide 20
5．谱线的缺级
当干涉的最大值与衍射的极小值重合时，出现缺级
干涉极大位置sinθ=jλ/d
j/d= n/a，即 j=nd/a。谱线级数缺。
衍射极小位置sinθ=nλ/a

## Slide 22
光栅衍射光谱的相对强度（j=2缺级）
假设d=1/1000mm，总刻线数N=10000

## Slide 23
光栅衍射光谱的相对强度（j=3缺级）
假设d=1/1000mm，总刻线数N=10000
对于实用的衍射光栅，只有主极大的前几个衍射级是可用的；其它的衍射主极大和次级大完全可以忽略。

## Slide 25: 6.1.3 光谱线在空间的角分布
非单色光入射
色散

## Slide 26: 6.1.4 双缝衍射，N=2
而杨氏干涉为
两者相等
杨氏干涉中，狭缝足够细，每一缝只有一个次波中心。此时没有单元衍射。

## Slide 27: 6.1.5 光栅方程
光栅光谱由N元干涉因子，即缝间干涉因子决定。β=πdsinθ/λ=jπ对应j级光谱。
相邻单元间的相位差Δφ=kdsinθ=2jπ，光程差Δ=dsinθ=jλ决定光谱线的位置。
平行光正入射时，各个衍射主极大值的位置由方程sinθ=jλ/d，即dsinθ=jλ确定。
如果入射光与光栅不垂直，则必须计算入射光的光程差。

## Slide 28
相邻单元间总的光程差
N元干涉因子取得主极大的条件
光栅方程为
入射光与衍射光在光栅法线同侧，取+；入射光与衍射光在光栅法线异侧，取-。

## Slide 29
对于反射，相邻单元总的光程差
光栅方程为
入射光与衍射光在光栅法线同侧，取+；入射光与衍射光在光栅法线异侧，取-。
符号法则与透射光栅相同

## Slide 30: 6.2 光栅光谱的角宽度和色分辨本领
1．谱线的角宽度
极大值到相邻极小值的角距离
光栅的有效宽度
极大
极小
原先j+1现在

## Slide 31: 关于光栅的有效宽度
平行光射向光栅，被入射光覆盖的部分才能起到衍射的作用
有效宽度指的是光栅上入射光斑的宽度
光源
汇聚透镜组
入射光阑
入射狭缝
光栅
前置透镜
出射光阑
出射狭缝
L
衍射透镜

## Slide 32
2．光栅的色分辨本领
波长相差δλ的同一级光谱在空间分开的角距离δθ
由Rayleigh判据， δθ=Δθ为可以分辨的极限。
色分辨本领
可分辨的最小波长间隔
半角宽
波长分开角

## Slide 33: 光栅的分辨本领

## Slide 34: 6.2.2 光栅光谱和色散问题
1、 不同波长的光在空间分开称为色散，光栅具有色散能力。
角色散率，光栅的分光能力。
定义为：两条纯数学的光谱线在空间分开的角距离。
零级光谱无色散，原因是其光程差等于零。
线色散率，谱线在焦平面上的距离。
同一级谱线有相同的色散率。角色散率与N无关。

## Slide 35
2．自由光谱范围（色散范围）
j级光谱不重叠的条件是
对于1级光谱
不会重叠的光谱范围，即自由光谱范围。
同时必须满足光栅对量程的要求
通常是
一级光谱
光栅的量程

## Slide 36: 6.3 闪耀光栅
平面式光栅的零级谱无色散。但该级却具有最大的能量。
能量集中是单元衍射的结果，大部分能量都集中在几何像点（衍射的中央主极大，即衍射零级）上。
对于平面光栅，单元衍射零级的位置与缝间干涉零级的位置恰好是重合的。
如果让衍射零级偏离干涉零级的位置，即让单元衍射的中央零级与j=1，或2，……的光谱重合，即可解决上述问题。
闪耀光栅具有这种能力。

## Slide 37
光栅的衍射包括单元衍射和缝间干涉两部分。
这两部分是各自独立的。

## Slide 38
j=0
j=0
J=0是干涉主极大位置，没变

## Slide 39: 单元衍射主极大的移动

## Slide 40
单元衍射的极大值在入射光反射的几何光线的方向
多元干涉的零级在相对于光栅平面法线对称的方向

## Slide 41: 闪耀光栅的参数
相对于光栅平面法线的入射角和衍射角
相对于闪耀面法线的入射角和衍射角
闪耀角
闪耀面a
闪耀面的法线
光栅平面的法线

## Slide 42
单元衍射主极大在闪耀面的反射方向
在衍射主极大方向上，缝间干涉的光程差为
衍射主极大的方向不是缝间干涉零级的方向
入射光间程差
反射光间程差
(1)

## Slide 43: 相邻闪耀面入射光之间的光程差
入射光与AD垂直，法线与闪耀面垂直

## Slide 44: 相邻闪耀面衍射光之间的光程差

## Slide 45
j级光谱线满足的方程
在反射方向上
第一种照明方式
即
(1)
from(1)

## Slide 46
在反射方向上
第二种照明方式

## Slide 47
第一种照明方式
相邻缝间光程差
干涉极大条件
一级闪耀波长

## Slide 48
第二种照明方式
相邻缝间光程差
干涉极大条件
一级闪耀波长

## Slide 49
除闪耀波长外，其它的波长也有足够的强度

## Slide 50
普通光栅衍射（透射光栅）光谱仪缺点：
闪耀光栅
单缝衍射因子的零级主极强(调制强度）
很大一部分能量集中在无色散0级主极强
缝间干涉因子的零级主极强
重合（方向完全一致）

## Slide 51
将大部分光能（单缝衍射的零级 （几何像））集中到所需光谱级（缝间干涉的非零级）上
闪耀光栅
b
N
n
d
a
b
N
n
d
a
各槽面的反射率是相同的,相位光栅
两种工作方式：
2、沿光栅平面法线N
1、沿槽面法线n

## Slide 52
b
N
n
d
a
1、沿槽面法线n
相邻槽面间的光程差
单槽面衍射的0级是几何光学的反射方向,沿原方向返回
槽面间干涉决定色散主极强：
满足
光栅单缝衍射0级主极强正好落在kb光波的K级谱线上

## Slide 53
单槽的0级主峰有一定的宽度
kb光谱的其它级都几乎落在单槽衍射的暗线位置形成缺级
因:ad
80-90%的光能kb光的k级谱线上
kb光的闪耀方向不可能又是其他中心波长的闪耀方向
可分辨kb附件的谱线
可通过闪耀角的设计b，使光栅适用于某一波长段的某级光谱上

## Slide 54
b
N
n
d
a
2、沿光栅平面法线N
相邻槽面间的光程差
单槽面衍射的0级是几何光学的反射方向,沿2b方向反射
满足
光栅单缝衍射0级主极强正好落在kb光波的K级谱线上

## Slide 55: 6.4 光栅单色仪
入射狭缝S1
出射狭缝S2
球面镜M1
球面镜M2
反射光栅G（闪耀光栅）
S1处于M1的焦平面处。
S2处于M2的焦平面处。
狭缝宽可调
转动

## Slide 56: 双光栅光谱仪（单色仪）
球面闪耀光栅G2
探测器
引出单色光
G1
G2
球面闪耀光栅G1
光谱仪
单色仪

## Slide 57: 6.5 正弦光栅的衍射
振幅透过率为
d：光栅的空间周期
光栅的瞳函数为
单元衍射因子为

## Slide 59
N元干涉因子不变
正弦光栅的单元衍射因子为

## Slide 60
最后的复振幅为
衍射光强分布

## Slide 63: 正弦光栅 的特点
相当于具有三个单元衍射因子，缝宽为d。
狭缝中心分别在0，π，-π处。
正是单元衍射因子的0级和±1级的位置。
其余的级次全部抵消。所以只有这三级衍射。

## Slide 64: 6.6 X-RAY在晶体中的衍射
晶体具有周期性的空间结构，这种结构可以作为衍射光栅。
是一种三维的光栅。
但是晶体的结构周期，即晶格常数，通常比可见光的波长小得多。可见光不能在晶体中出现衍射。
只有波长小得多的X射线的波长与晶格常数匹配。

## Slide 65
晶体具有规则的空间结构
这种空间结构可以用空间周期性表示

## Slide 66
晶体的每一个结构单元，即基元，即原子、分子、或离子基团，可以用一个点表示。
周期性的结构可以用晶格表示
晶格的格点构成晶格点阵

## Slide 67
晶体中有很多的晶面族。不同的晶面族有不同的间距，即，晶格常数，d。

## Slide 68
入射的X射线可以被其中的每一个格点散射。各个散射波进行相干叠加，产生衍射。有一系列的衍射极大值。衍射极大值的方向就是X射线出射的方向。

## Slide 69: 衍射的极大值条件
首先计算每一个晶面上不同点间的相干叠加，即点间干涉，或称为晶面的衍射。
由于衍射光的能量大部分集中于衍射的零级，即中央主极大。

## Slide 70
再计算不同晶面间的相干叠加。即面间干涉。
取极大值的条件为
Bragg条件，或Bragg方程。
θ为相对于晶面的掠射角。

## Slide 71: 实验方法
1、劳厄（Laue）照相法
固定单晶，连续谱X射线入射。 X射线偏转 2θ角。

## Slide 72
2、粉末法（得拜法Debye）
样品旋转，单色X光入射。由于样品中多晶粒的晶面沿任意方向排列，故衍射光沿圆锥面衍射。